Systém elektronických médií

# Technické podmienky vysielania

- existuje niekoľko typov vysielania: terestriálne, vysielanie prostredníctvom káblových rozvodov, kombinované, satelitné (družicové) a nastupuje trend vysielania digitálneho

- na Slovensku poskytujú vysielatelia TV a Ro programovej služby vysielanie trestriálne, káblovo a satelitne

- ako prvá začala vysielať TV Sever – vysielač Krížava

## Terestriálne vysielanie

- je vysielanie prostredníctvom rádiokomunikačných zariadení umiestnených na zemskom povrchu

- na Slovensku existujú 3 celoplošné terestriálne okruhy: 1. terestriálny analógový televízny okruh je STV 1 a pokrýva 96% územia; 2. televízny analógový terestriálny okruh je STV 2 a pokrýva 88% územia a 3. televízny terestriálny okruh „obýva“ a je zároveň prvou multiregionálnou TV sieťou - TV Markíza a pokrýva takmer 86% územia;

- od roku 2006 je pokrytie územia signálom takmer identické a závisí v najväčšej miere od technickej vybavenosti prijímateľov

- druhou multiregionálnou TV sieťou je TV Joj (vysielateľ MAC TV) – pokrýva 61% a má pridelené frekvencie terestriálneho vysielania; tretia multiregionálna TV sieť bola pridelená TV SERVIS – Music Channel

- nevýhodou terestriálneho analógového vysielania je členitý povrch, cez ktorý je vysielanie šírené a na kvalitu vysielania vplývajú aj poveternostné podmienky

- v súčasnosti je obmedzené prideľovanie ďalších okruhov terestriálneho analógového vysielania

- riešenie sa hľadá v zavedení digitálneho vysielania, ktoré sa o. i. vyznačuje aj vyššou kvalitou obrazu a zvuku

Súčasná doba je z hľadiska televízneho vysielania na Slovensku, podobne ako v celej Európe, charakterizovaná

- novými požiadavkami tvorcov TV programov na ďalšie vysielacie frekvencie

- vyčerpanosťou frekvenčného spektra, čo častokrát neumožňuje vyhovieť predošlej požiadavke. Analógové vysielanie je možné považovať za saturované,

- rozširovaním mobilného príjmu (napr. v autách),

- záujmom obyvateľstva o vyšší počet programov, pričom nároky na kvalitu signálu stúpajú,

- snahou o znižovanie energetickej náročnosti zariadení.

Uvedené problémy môže riešiť zavedenie nového systému TV vysielania, založeného na šírení digitálnych signálov. Pri pozemskom vysielaní sa tento systém označuje ako DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).

- z hľadiska technického je tento jav podobný situácii náhrady gramofónových platní (analógové záznamy) nosičmi CD (digitálne záznamy), masovému rozšíreniu mobilných telefónov, prípadne zavedeniu rozhlasového FM vysielania v pásme VKV (oproti dovtedajšiemu AM vysielaniu v pásme stredných vĺn).

- sú to zároveň nároky na finančné prostriedky. Preto digitalizácia musí pre vysielateľov, ale najmä pre divákov priniesť niečo nové - jedna i druhá strana musí byť ochotná do novej technológie investovať

- digitalizácia predstavuje aj pri televízii ekonomicky významnú cestu ku kvalitatívnemu i kvantitatívnemu zlepšeniu využívania finančných i frekvenčných zdrojov. 
- digitálne TV vysielanie nie je kompatibilné so súčasným analógovým vysielaním - na vysielacej strane je treba vymeniť celú technológiu, okrem budov a stožiarov a snáď aj vysielacích antén (ak tieto budú svojimi parametrami vhodné). Na prijímacej strane (u divákov) sa vyžaduje doplnenie prijímača o tzv. "set-top box", ktorý sa zapojí medzi prijímaciu anténu a dnešný TV prijímač; Ďalšou možnosťou je nákup nového prijímača, ktorý má v sebe diel na digitálny príjem už vstavaný. O digitálne prijímače budú musieť byť doplnené aj hlavné stanice spoločných rozvodov TV a R signálov - TKR a STA. 
- čím rýchlejšie sa digitalizácia uskutoční, tým skôr sa otvorí a rozšíri trh pre nové multimediálne služby.

Analógové a digitálne vysielanie
- podstatou pozemského analógového TV vysielanie je, že snímaný obraz a zvuk sú zmenené na spojitý analógový elektrický signál, ktorým je modulovaná nosná vlna vysielača.

- za charakteristické vlastnosti tohto analógového TV vysielania je možné považovať:

- v jednom TV kanále so šírkou 8 MHz sa prenáša jeden TV program (so sprievodným zvukom, resp. zvukmi)

- na mnohých miestach (najmä v miestach bez priamej viditeľnosti na vysielač) dochádza k degradácii signálu spôsobeného mnohocestným šírením (v obraze vidieť tzv. "duchov"), nízkou úrovňou signálu (obraz je zašumený) atď.,

- počas pohybu (napr. vozidla so zabudovaným TV prijímačom) je príjem veľmi nekvalitný, resp. viac-menej nemožný,

- kvalitný príjem analógového TV signálu je možný pomocou vonkajšej pevne zabudovanej antény (napr. ma streche domu),

- na pokrytie určitého územia sú potrebné vysielače s pomerne veľkým vyžiareným výkonom (na Slovensku až 600 kW),

- susedné vysielače nemôžu kvôli možnému rušeniu vysielať na rovnakom TV kanále (ochranná vzdialenosť je závislá od výkonu vysielačov), čoho dôsledkom sú značné nároky na frekvenčné spektrum,

- pri vysielaní farebnej televízie (vzhľadom na požiadavku zlučiteľnosti so systémom pre čierno-biely príjem) principiálne dochádza k ovplyvňovaniu jasového signálu a signálu farby, čo spôsobuje skreslenie obrazu.

Uvedené nedostatky je možné odstrániť zavedením digitálneho TV vysielania.

Digitálny systém DVB-T 
- systém DVB-T je systém pozemského digitálneho TV vysielania, vyvinutý v Európe. Okrem tohto kontinentu je používaný aj ďalších krajinách sveta (Austrália, ... )

- akékoľvek terestriálne vysielanie je jednosmerné
Za hlavné charakteristiky DVB-T je možné považovať:

- vysielanie viacerých TV programov ("kontajnera", resp. multiplexu) v jednom TV kanále (obvykle 3 až 6 TV programov v kvalite zodpovedajúcej analógovému prenosu PAL, všetko v závislosti na požadovanej kvalite a na spôsobe riadenia prenosovej bitovej rýchlosti),

- možnosť prenosu niekoľkých sprievodných zvukov,

- možnosť prenosu iných dátových tokov, napr. rozhlasové programy a toky ďalších služieb na účely zábavy alebo obchodu (tzv. "Webcasting", interaktívna televízia DVB-RCT, ...),

- pružná voľba kvality obrazu a zvuku (vrátane kvality HDTV) až do maximálneho prenosového toku vybraného módu DVB-T

- vysoká bezpečnosť metód kódovania pre platené služby,

- zlepšenie kvality príjmu najmä v oblastiach s odrazmi, ktoré sú pri analógovom prenose rušivé, pri digitálnom prenose sa však neobjavujú,

- možnosť budovania tzv. jednofrekvenčných vysielacích sietí (SFN), t.j. rovnaký multiplex programov sa vysiela sieťou vysielačov na jednej frekvencii, pričom tieto vysielače sa vzájomne nerušia, ba naopak, za určitých podmienok podporujú (úroveň signálov sa sčítava). To má zásadný vplyv na úsporu frekvenčného spektra, ktoré je národným bohatstvom

- možnosť používať prenosné prijímače s jednoduchými anténami, napr. v pohybujúcich sa dopravných prostriedkoch,

- na pokrytie územia postačujú vysielače s menším výkonom, čo má význam aj z hľadiska ekologického.

Z hľadiska zúčastnených strán prinesie teda nasledujúce výhody:

- pre divákov: zvýšenie počtu programov, možnosť vnútorného prenosného, prípadne mobilného príjmu, zvýšenie kvality obrazu a zvuku (odstránenie "sneženia" a "duchov") a poskytovanie doplnkových služieb. Predpokladom je investovanie do digitálnych prijímacích systémov (tzv. set-top boxy, ktoré však musia byť ponúkané za primeranú cenu),

- pre programové spoločnosti (vysielateľov): ušetrenie nákladov na vysielanie v prepočte na 1 program a ušetrenie prenosovej kapacity. Predpokladom je digitalizácia TV štúdií z hľadiska výstupného signálu,

- pre prevádzkovateľov vysielacích sietí: ponuka vyšších prenosových kapacít na mediálny trh. Predpokladom je získanie dostatočných investícií na vybudovanie vysielacej siete,

- pre priemysel: stimulácia dopytu po externých prijímačoch (set-top boxoch) a prijímačoch s integrovanými digitálnymi prijímacími blokmi.

- pre regulačný orgán telekomunikácií: optimálne využitie frekvenčného spektra vplyvom možnosti budovanie sietí SFN (pozri kap. 2.5.2 a 2.5.3).

Prechod na pozemské digitálne vysielanie je možné z dnešného pohľadu považovať za možný, ba nevyhnutný.

- na Slovensku by sa s digitálnym vysielaním malo začať v rozmedzí rokov 2004 – 2006

- nástup digitálneho vysielania ovplyvňuje zároveň ďalší druh vysielania programov, ktorým je satelitné vysielanie

## Satelitné (družicové) vysielanie

- je relatívne novým fenoménom v rámci TV vysielania a znamená distribúciu signálu prostredníctvom satelitov.

Funguje na princípe: z pozemnej stanice alebo vysielacej antény UPLINK sa vysiela signál na jeden zo satelitov (v prípade Slovenska – Eurobird) a odtiaľ sa lúčom približne oblúkovitého tvaru DOWNLINK, dostáva k príjemcom (satelitný prijímač), a následne je prevedený k individuálnemu užívateľovi – individuálne prijímacie paraboly.

- na Slovensku je uplink vysielaný z veže Kamzík a paraboly v Mlynskej doline.

- signál zo satelitu pokrýva prakticky celú Európu – 100% územia Slovenska; vysiela celoplošne a súhlas na vysielanie prostredníctvom satelitu udeľuje RTV so súhlasom NR SR.

Poskytovateľom služby satelitného vysielania je Slovak Telecom a prevádzkovateľom satelitu je Eutelsat (francúzska kapitálová dominanta)

- pre celú Európu sa využíva viacero satelitov: ASTRA, EUTELSAT, EURO – HOT – BIRD, KOPERNIKUS, SIRIUS...

- SR, resp. ST sú signatárom spoločnosti Eutelsat, pričom majú možnosť disponovať s poskytnutým segmentom satelitného vysielania za štandartných komerčných podmienok

- Na Slovensku vysiela cez satelit EUROBIRD 1 v balíku Slovak Link viacero Ro a TV staníc: STV 1, STV 2, TV Markíza - 2002 (existuje TV 4, ale len pre služby prevádzkovateľa)

SRo 1, SRo 2, SRo 3, Regina, Patria; FUN, OKEY, Twist, Expres, Lumen (2002)

- prenášaný satelitný signál môže byť kódovaný aj nekódovaný - kódovanie alebo takzvaný podmienený prístup zabezpečuje prevádzkovateľ služby Slovak Link na základe požiadaviek jednotlivých vysielateľov televíznych a rozhlasových programov. Ako už bolo spomenuté, kódovanie jednotlivých vysielaných programov súvisí so zabezpečovaním ochrany autorských práv a dodržiavaním licenčných podmienok vysielateľov.

Vysielanie prostredníctvom káblových rozvodov

- zaujímavým príkladom kombinovaného vysielania je vysielanie spravodajskej stanice TA 3, ktorá vysiela prostredníctvom káblových rozvodov UPC Direct a satelitom INTELSAT 707 - od 1. 4. 2004 prechádza na satelit THOR III.; podobne – kombinovane vysiela aj TV Joj – satelitne (INTELSAT 707), terestriálne a káblovo – je káblovými operátormi prevádzkovaná v cca. 180 mestách SR

- toto vysielanie je šírením pôvodných kódovaných alebo nekódovaných Ro alebo TV programových služieb, ako aj ďalších zvukových, obrazových alebo zvukovoobrazových informácií vrátane teletextu prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí alebo telekomunikačných zariadení určených na príjem verejnosťou

- vo všeobecnosti je vysielanie prostredníctvom káblových rozvodov a kombinované využívané najmä v rámci malých lokálnych a regionálnych televízií (infokanály, „kabelovky“, infotexty...)určené na informovanie obyvateľov miest či obcí – k 31. 12. 2002 ich na Slovensku bolo 83